## Slide 1
Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
Gıda mühendisleri için pratik formülasyon, stabilizatör-emülgatör sistemleri ve skalasyon eğitimi
Murat Sarıyar — Food Engineering Talks

## Slide 2
Gündem
01 Formülasyon ve Reçete Tasarımı Temelleri
02 Stabilizatör ve Emülgatör Sistemleri
03 Süt Ürünleri ve Dondurma Teknolojisi
04 Raf Ömrü, Tekstür ve Duyusal Optimizasyon
05 Maliyet Düşürme ve Endüstriyel Skalasyon
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
2

## Slide 3
FORMÜLASYON VE REÇETE TASARIMI TEMELLERI
Formülasyon Nedir, Neden Kritik?
● Formülasyon: hammaddelerin fonksiyonel özelliklerini nihai ürün hedefleriyle (tekstür, tat, raf ömrü, maliyet) eşleştirme süreci
● Yanlış formülasyon geri çağırma, müşteri şikayeti ve marka hasarı riski taşır
● İyi formülasyon üç kısıtı aynı anda çözer
  – Duyusal kalite
  – Maliyet
  – Üretilebilirlik
● Tek bir kısıtı optimize edip diğerlerini gözden kaçırmak en sık yapılan hatadır
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
3

## Slide 4
FORMÜLASYON VE REÇETE TASARIMI TEMELLERI
Reçete Tasarım Süreci — Adım Adım
● 1) Hedef tanımı: hangi tüketici ihtiyacı, hangi fiyat segmenti
● 2) Hammadde taraması ve fonksiyonel eşleştirme
● 3) Laboratuvar ölçekte prototip (100 g – 1 kg)
● 4) Duyusal ve fiziksel test döngüsü
● 5) Pilot ölçek doğrulama
● 6) Endüstriyel skalasyon ve devreye alma
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
4

## Slide 5
FORMÜLASYON VE REÇETE TASARIMI TEMELLERI
Hammadde Fonksiyonelliğini Anlamak
● Her hammaddenin birden fazla fonksiyonu olabilir (örn. süt tozu: protein kaynağı + su bağlama + Maillard reaksiyonu)
● Fonksiyonel örtüşmeleri haritalama, gereksiz hammaddeyi elemeyi sağlar
● Tedarikçi teknik dokümantasyonu (TDS) başlangıç noktasıdır — kendi sisteminizde doğrulama şart
● "Aynı isim, farklı performans": aynı hammadde kategorisinde farklı tedarikçi partileri arasında fonksiyonel fark olabilir
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
5

## Slide 6
FORMÜLASYON VE REÇETE TASARIMI TEMELLERI
Sık Yapılan Formülasyon Hataları
● Tek bir değişkeni optimize edip hammaddeler arası etkileşimleri göz ardı etmek
● Laboratuvar ölçeğinde çalışan bir reçetenin endüstriyel ölçekte aynı davranacağını varsaymak
● Duyusal testi çok geç aşamaya bırakmak
● Maliyet baskısıyla fonksiyonel hammaddeyi düşük kaliteli alternatifle değiştirip yan etkiyi test etmemek
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
6

## Slide 7
STABILIZATÖR VE EMÜLGATÖR SISTEMLERI
Stabilizatör ve Emülgatör: Temel Fark
● Emülgatör: yağ-su arayüzünü stabilize eder, damlacık boyutunu küçültür (örn. mono-digliseritler, lesitin)
● Stabilizatör: su fazının viskozitesini artırıp faz ayrışmasını / buz kristali büyümesini yavaşlatır (örn. guar gam, LBG, karragenan)
● Çoğu endüstriyel ürün ikisinin kombinasyonunu kullanır — sinerjistik etkiler vardır
● Doz optimizasyonu bir dengedir: yetersizse ayrışma, fazlaysa sakızsı doku/yapışkanlık
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
7

## Slide 8
STABILIZATÖR VE EMÜLGATÖR SISTEMLERI
Dondurmada Stabilizatör Sistemi Tasarımı
● Fonksiyon: buz kristali büyümesini, özellikle sıcaklık dalgalanmalarında (heat shock), yavaşlatmak
● Yaygın kombinasyon: guar gam + LBG (keçiboynuzu unu) + karragenan
● Karragenan proteinle etkileşime girip whey (peynir altı suyu) ayrışmasını önler — dozu kritiktir
● Çok az karragenan → whey-off; çok fazla → sert/kauçuksu doku
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
8

## Slide 9
STABILIZATÖR VE EMÜLGATÖR SISTEMLERI
Emülgatör Seçimi ve Overrun / Hava Yapısı
● Dondurmada emülgatör, yağ globüllerinin kısmi koalesansını kontrol ederek hava kabarcıklarının stabilize olmasını sağlar
● Klasik yaklaşım: mono-digliserit + polisorbat 80; temiz etikette lesitin/yumurta sarısı alternatifleri
● Overrun (hava oranı) hedefi, emülgatör tipi ve dozuyla doğrudan ilişkilidir
● Yanlış emülgatör dozu düşük overrun (ağır doku) veya yapı çökmesine yol açar
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
9

## Slide 10
STABILIZATÖR VE EMÜLGATÖR SISTEMLERI
Temiz Etiket Trendi ve Fonksiyonel İkame
● Tüketici baskısı: E-kod içermeyen, "tanıdık" hammadde listesi talebi
● İkame stratejisi örnekleri
  – Guar gam → keçiboynuzu unu
  – Karragenan → pektin/nişasta bazlı sistemler
● Her ikame fonksiyonel test döngüsünden geçmeli — "temiz ama işlevsiz" reçete risklidir
● Tedarikçilerle preblend (önceden karıştırılmış stabilizatör sistemi) çözümleri süreci hızlandırabilir
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
10

## Slide 11
SÜT ÜRÜNLERI VE DONDURMA TEKNOLOJISI
Süt Ürünleri Formülasyonunda Protein Sistemleri
● Kazein vs whey protein: farklı fonksiyonel profiller (jelleşme, su tutma, ısı stabilitesi)
● Protein standardizasyonu: yağsız kuru madde (SNF) hedefine göre süt tozu/konsantre kullanımı
● Isıl işlem protein denatürasyonunu etkiler — pastörizasyon/UHT parametreleri reçeteyle birlikte tasarlanmalı
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
11

## Slide 12
SÜT ÜRÜNLERI VE DONDURMA TEKNOLOJISI
Fermente Süt Ürünlerinde Kültür ve Fonksiyonellik
● Starter kültür seçimi: asitleşme hızı, viskozite, aroma profili (diasetil, asetaldehit dengesi)
● Probiyotik/sinbiyotik ürünlerde canlılık (viability) raf ömrü boyunca korunmalı — suş seçimi ve prebiyotik destek kritik
● Sineresis (peynir altı suyu ayrışması) kontrolü protein/stabilizatör dengesiyle yönetilir
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
12

## Slide 13
SÜT ÜRÜNLERI VE DONDURMA TEKNOLOJISI
Dondurma Mix Tasarımı: Denge Formülü
● Klasik mix bileşenleri: yağ (%10-16), SNF (%9-12), şeker (%13-17), stabilizatör/emülgatör (%0.3-0.5), su
● Donma noktası düşürmesi (freezing point depression) şeker/tuz dengesine bağlı — "scoopability" burada belirlenir
● Mix viskozitesi ve yaşlandırma (aging, 4°C'de 4-24 saat) protein/yağ hidrasyonunu tamamlar
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
13

## Slide 14
SÜT ÜRÜNLERI VE DONDURMA TEKNOLOJISI
Dondurma Prosesi: Frizerden Sertleştirmeye
● Kontinü frizer: hızlı dondurma ve hava katma (overrun) eşzamanlı gerçekleşir
● Çıkış sıcaklığı (-5 / -6°C) ve overrun kontrolü ürün yoğunluğunu belirler
● Sertleştirme tüneli (-30 / -40°C hızlı dondurma): küçük buz kristali = pürüzsüz doku
● Dağıtım/depolamadaki sıcaklık dalgalanmaları buz kristali büyümesinin (heat shock) baş nedenidir
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
14

## Slide 15
SÜT ÜRÜNLERI VE DONDURMA TEKNOLOJISI
Bitkisel Bazlı (Vegan) Süt Ürünü Formülasyonunda Ek Zorluklar
● Süt proteininin fonksiyonel rollerini (emülsifikasyon, jelleşme, ısı stabilitesi) bitkisel protein/hidrokolloidle ikame etmek gerekir
● Badem/kaju/yulaf bazlarında yağ profili ve protein miktarı farklıdır — reçete süt bazından bağımsız yeniden tasarlanmalı
● Nutri-Score, şeker/yağ optimizasyonu bitkisel ürünlerde giderek daha öncelikli bir hedef haline geliyor
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
15

## Slide 16
VAKA ÇALIŞMASI
Türkiye'nin İlk Sinbiyotik Bebek Yoğurdu
Sütaş/Natura Gıda'daki formülasyon çalışmasında, bebek beslenmesi için sinbiyotik (probiyotik + prebiyotik) bir yoğurt reçetesi geliştirildi — Türkiye'de bir ilk.
Zorluk: probiyotik canlılığını raf ömrü boyunca korurken, hedef yaş grubu için tekstür ve tat profilini bebek damak tadına uygun tutmak.
Çözüm: suş seçimi + prebiyotik destek (inülin/FOS) + düşük asitleşme hızlı starter kombinasyonu, düşük SNF'de sineresis oluşturmayacak stabilizatör dozu ince ayarı.
Sonuç: ürün SIAL Paris'te iki uluslararası ödül aldı — teknik formülasyon kararlarının pazar/marka başarısına doğrudan katkısının somut bir örneği.
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
16

## Slide 17
RAF ÖMRÜ, TEKSTÜR VE DUYUSAL OPTIMIZASYON
Raf Ömrü Testi Tasarımı
● Gerçek zamanlı (shelf-life) test ile hızlandırılmış (accelerated, yüksek sıcaklık) test arasındaki fark
● Kritik kalite noktaları
  – Mikrobiyal limit
  – Duyusal kabul edilebilirlik
  – Fiziksel stabilite (ayrışma, kristalizasyon)
● Test sıklığı ve istatistiksel yeterlilik (örnek/tekrar sayısı) sonucun güvenilirliğini belirler
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
17

## Slide 18
RAF ÖMRÜ, TEKSTÜR VE DUYUSAL OPTIMIZASYON
Tekstür Analizi: Enstrümantal Yöntemler
● Tekstür analizörü (TA) ile sertlik, yapışkanlık, elastikiyet ölçümü
● Reoloji: viskozite/akış davranışı, Newtonian olmayan sistemler, sıcaklığa bağlı davranış
● Enstrümantal veriyi duyusal panelle korelasyon kurarak "objektif–sübjektif" köprüsü kurulur
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
18

## Slide 19
RAF ÖMRÜ, TEKSTÜR VE DUYUSAL OPTIMIZASYON
Duyusal Değerlendirme Metodolojisi
● Eğitilmiş panel (QDA — Quantitative Descriptive Analysis) ile tüketici paneli arasındaki fark
● Hedonik ölçek (1-9) ile tercih testleri; fark testleri (triangle test) formülasyon değişikliğinin algılanabilirliğini ölçer
● Panel eğitimi ve referans standartları, tutarlılık için şarttır
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
19

## Slide 20
RAF ÖMRÜ, TEKSTÜR VE DUYUSAL OPTIMIZASYON
Duyusal – Maliyet – Üretilebilirlik Üçgeni
● Her formülasyon kararı bu üç eksende bir ödünleşim (trade-off) içerir
● Karar matrisi yaklaşımı: her kritere ağırlık verip alternatif reçeteleri puanlama
● Paydaşlarla (satış, üretim, Ar-Ge) bu üçgeni görselleştirerek hizalanma sağlanır
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
20

## Slide 21
MALIYET DÜŞÜRME VE ENDÜSTRIYEL SKALASYON
Reçete Mühendisliği ile Maliyet Optimizasyonu
● Hammadde maliyet analizinde "fonksiyon başına maliyet" (cost-in-use) yaklaşımı — birim fiyat değil performans/fiyat oranı
● Hammadde ikame denemeleri: eşdeğer fonksiyon, daha düşük maliyet arayışı
● Fire/kayıp oranlarının azaltılması genelde hammadde değişiminden daha büyük tasarruf sağlar
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
21

## Slide 22
MALIYET DÜŞÜRME VE ENDÜSTRIYEL SKALASYON
Laboratuvardan Endüstriyel Üretime Skalasyon
● Ölçek büyüdükçe ısı/kütle transfer dinamikleri değişir — laboratuvar sonucu garanti değildir
● Pilot ölçek ara adımı riski azaltır (100 L – 1000 L aralığı tipik)
● Ekipman farkları (karıştırma hızı, kesme kuvveti/shear, ısıtma profili) reçete davranışını değiştirebilir
● Devreye alma (commissioning) sırasında ince ayar için bütçe/zaman planlanmalı
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
22

## Slide 23
MALIYET DÜŞÜRME VE ENDÜSTRIYEL SKALASYON
Skalasyon Risklerini Yönetme Kontrol Listesi
● Kritik proses parametrelerini (CPP) tanımla ve pilot/endüstriyel arasında karşılaştır
● İlk endüstriyel üretimde yoğun örnekleme ve duyusal/analitik kontrol planla
● Tedarik zincirinin endüstriyel hacmi karşılayabildiğini teyit et (temin süresi, parti tutarlılığı)
● Geri bildirim döngüsü kur: üretim → kalite → Ar-Ge, hızlı iterasyon için
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
23

## Slide 24
VAKA ÇALIŞMASI
Reçete Mühendisliğiyle Yıllık Milyonlarca TL Tasarruf
Tarım Kredi Dairy Products ve Matlı Süt Ürünleri'ndeki çalışmalarda hammadde fonksiyon haritalama ve fire azaltma projeleri yürütüldü.
Yöntem: her hammaddenin cost-in-use analiziyle değerlendirilmesi, eşdeğer fonksiyonu daha düşük maliyetle sağlayan alternatiflerin pilot ölçekte doğrulanması.
Duyusal panelle fark testleri yapılarak tüketici algısında değişiklik olmadığı teyit edildi, değişiklikler kademeli olarak devreye alındı.
Sonuç: birleşik olarak yıllık milyonlarca TL'lik maliyet tasarrufu sağlandı — ürün kalitesinden ödün vermeden.
Food Engineering Talks — Teknik / Formülasyon Danışmanlığı
24

## Slide 25
Özet
✓ Formülasyon; duyusal kalite, maliyet ve üretilebilirlik arasında sürekli bir denge kurma disiplinidir.
✓ Stabilizatör/emülgatör sistemleri dondurma ve süt ürünlerinde tekstür/raf ömrünün belirleyicisidir — doz optimizasyonu deneysel doğrulama gerektirir.
✓ Laboratuvar başarısı endüstriyel başarıyı garanti etmez; skalasyon kendi risk yönetimini gerektirir.
✓ En büyük maliyet tasarrufları çoğu zaman hammadde değişiminden değil, fire/kayıp azaltmadan gelir.
45 dakikalık ücretsiz ön görüşme için başvurun → foodengineeringtalks.com/coaching/apply